## Slide 1
《开源软件与新技术》
实验06 开源工作流自动化与服务集成系统
课程实验成品
实验06 开源工作流自动化与服务集成系统
Node-RED 5.0.7 编排 + FastAPI 独立库存服务，实现幂等、事务与异常分类
王锐兵（软件2304，学号 23110506126）
仓库：github.com/remchang/order-workflow-system

## Slide 2
1. 解决什么实际问题
▪ 物资领用这种轻流程通常散落在聊天记录和 Excel 里
三个具体麻烦
网络慢时申请人点了两次 → **库存被扣两次**，事后极难发现
请求超时了，不知道该不该重试
规则改过以后，没人说清「当时是按哪条上限批的」
▪ 目标：两个独立进程 + 一条 HTTP 契约，把这三个问题都解决掉
「防重复点击」是体验优化，不是幂等保证
1 / 9

## Slide 3
2. 用了哪个开源项目、固定在哪个版本
▪ Node-RED **5.0.7**（Apache-2.0）—— 固定版本，项目本地安装不用 -g
▪ FastAPI（MIT）+ Uvicorn（BSD-3-Clause）
▪ Node.js 22.22.2（Node-RED 5.0.7 要求 ≥ 22.9，脚本里做了版本检查并拒绝硬装）
上游能力 vs 我实现的
上游 Node-RED：HTTP In/Response、Function、Switch、HTTP Request、Catch 节点
上游 FastAPI：框架、路由、OpenAPI
**我实现**：业务规则、数据模型、SQLite 事务、幂等、操作界面、测试
不能把上游已有节点写成本人开发成果 —— NOTICE.md 里有逐项对照表
2 / 9

## Slide 4
3. 基线是什么样 vs 我改了什么
▪ Node-RED 不是现成的订单或库存系统，它是事件驱动编程工具
我实现的部分
商品与库存模型（11 种商品，含充足/低库存/零库存三种状态）
库存预留业务接口与状态码契约（400/404/409/422/503）
SQLite 事务 + request_id 唯一约束 + 幂等
领用上限规则与规则版本记录（自主功能）
操作页面（表单/列表/筛选/详情/错误反馈）
编排主链路、错误分类、超时引导
61 条测试
数据所有权划清了：Node-RED 不许碰 kucun.db
3 / 9

## Slide 5
4. 自主功能与三个关键设计
自主功能：领用上限规则 + 规则版本
单次上限 danci_zuida、单类累计上限 meilei_zuida
每次修改产生新版本，**每笔记录都写清当时用了哪一版**
规则校验放在扣减**之前** —— 被拒的请求绝不能动库存
关键设计一：幂等 = 编号 + 内容双绑定
同号同内容 → 返回原结果，标记 chongfu，不重复扣减
同号不同内容 → 409（否则会产生「假成功」）
关键设计二：不超卖靠条件更新
UPDATE ... WHERE kucun >= ?，检查受影响行数，为 0 必须回滚
只按编号去重会产生最危险的一类假成功
4 / 9

## Slide 6
5. 核心流程与错误分类
主链路
页面提交 → Function 形状校验（2 路输出）→ HTTP Request 调库存服务
→ Function 按状态码分类 → HTTP Response
状态码语义
2xx 成功 / 409 业务拒绝 / 404 商品不存在 / 400 请求问题
**5xx → 502 依赖失败**：和业务拒绝分开，调用方决策完全不同
超时 ≠ 失败
Catch 节点返回「结果未知，先用同一个编号查询再决定」
Context vs SQLite（最容易混淆的地方）
文件 Context：有刷盘窗口、无事务、无唯一约束 → 只能存参考信息
SQLite：事务、唯一约束、条件更新原子性 → 业务数据必须在这
超时只说明「我没等到回包」，不代表「对方没执行」
5 / 9

## Slide 7
6. 一段代码 + 一项测试结果
条件更新 + 检查受影响行数
如果「先 SELECT 查够不够，再 UPDATE」，两条并发会都读到「够」
把条件写进 WHERE 让数据库自己原子判断
rowcount != 1 说明被抢先 → 立即回滚并返回 409，**绝不返回成功**
并发测试
库存 3，两个线程各申请 2 → 断言恰好一条成功、库存为 1 而非 -1
测试结果（真实执行）
pytest tests -q → **61 passed in 45.63s**
契约 22 条 / 编排静态验证 14 条 / 库存与幂等 20 条 / 规则 5 条
6 / 9

## Slide 8
7. 踩过的坑与未解决风险
**规则版本没生效，被拒的请求照样扣了库存**
生效时间戳只精确到秒，同一个秒内建的两版排序不确定
测试报 assert 51 == 60（库存被扣了 9）才发现
手测永远发现不了 —— 人手点两下至少隔几秒
改用微秒精度 ISO 时间戳后解决
其他坑
.gitignore 里 `data/` + `!data/README.md` 不生效（Git 不进被忽略的目录）
种子脚本差点写成会还原库存，冲掉测试证据（改成 INSERT OR IGNORE）
本机未实跑 Node-RED（依赖约 80MB），编排层只有静态验证
自动化测试不只是回归保护，它还会跑到人手速到不了的状态
7 / 9

## Slide 9
8. 开发计划与 Git 证据
8 个非合并提交
chore(baseline) 锁定 node-red 5.0.7 + 基线流程 + 配置
feat(service) 库存服务：事务、幂等、种子数据
feat(flows) 编排、校验分支、错误分类、Catch
feat(web) 操作页面（与 API 同源，避免 CORS）
feat(guize) 领用上限规则 + 版本记录
test(tests) 61 条 pytest
feat(scripts) 安装/启动/停止/种子/演示/测试
docs README / 实验报告 / 测试记录 / Issue
证据：8 个 Issue，特性分支 feature/order-workflow，PR #9 已合并
17 项自我 Code Review 清单，逐条对着「数据所有权」检查
8 / 9

## Slide 10
9. 后续改进方向
换 PostgreSQL：解决多实例部署时的分布式一致性问题
加认证与权限（现在 1880 只绑回环，对外开放前必须补）
实现带间隔的有限重试（幂等已验证过，可以加了）
把 Node-RED 放进 CI 做真正的端到端自动化测试
加操作审计日志（谁在什么时候改了哪条规则）
SQLite 只适合单机，不等于解决了分布式事务
9 / 9